УПАКОВКА

Упаковка должна обеспечить сохранность сетки строительной от механических повреждений, а также от смещения листов в пакете относительно друг друга.

Сетка строительная  упаковывается в пачки по 50 шт, и стягивается вязальной проволокой согласно таблице:

|  | Шт в уп | м2 в уп | 4x50х50 | 4x100х100 | 5x100х100 | 4x150х150 | 5x150х150 | 4x200х200 | 5x200х200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380х2000 | 50 шт. | 38 м2 | 110 кг. | 65 кг. | - | - | - | - | - |
| 500х2000 | 50 шт. | 50 м2 | 145 кг. | 85 кг. | - | - | - | - | - |
| 2000х3000 | 50 шт. | 300 м2 | - | 510 кг. | 840 кг. | 387 кг. | 525 кг. | 246 кг. | 408 кг. |
| 2000х6000 | 50 шт. | 600 м2 | - | 1 020 кг. | 1 680 кг. | 774 кг. | 1 050 кг. | 492 кг. | 816 кг. |

ПОГРУЗКА/ВЫГРУЗКА

Осуществляется по одной упаковке, при помощи подъемной техники с канатными или цепными стропами.

При длинах пачек 6 метров — с помощью траверс с 6 точками зацепа (специального приспособления для равномерного распределения веса пачки при погрузочно-разгрузочных работах).

При ручной разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. сетки), но не менее 2х человек.
Запрещается:

- выгрузка сетки строительной на заводненные и загрязненные участки территории;

- допущение ударов по сетке строительной и их сбрасывание с любой высоты;

ТРАНСПОРТИРОВКА

Сетку строительную перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки и условиями погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида.

Пачки сетки строительной  надежно закрепляют в кузове при помощи ремней.

Запрещается укладывать на сетку строительную  тяжелые грузы, чтобы не деформировать.

Рекомендуемая скорость транспортного средства - не более 80 км/час.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения должны обеспечить сетке строительной полную защиту от осадков и механических повреждений, не должно быть попадания на сетку строительную каких-либо агрессивных химических веществ.