УПАКОВКА

Упаковка должна обеспечить сохранность профилированных листов и защитного покрытия от механических повреждений, а также от смещения листов в пакете относительно друг друга.

Для плоских и профилированных листов(оц или с полимерным покрытием), а также металлочерепицы применяются следующие виды упаковки:

- УПАКОВКА №1 – упаковка деревянными брусками (досками);

- УПАКОВКА №2 – упаковка деревянными брусками (досками) и защитными картонными или металлическими уголками ,

- УПАКОВКА №3 – упаковка на поддоне с деревянными брусками (досками)

- УПАКОВКА №4 – упаковка на поддоне с деревянными брусками (досками) и защитными или металлическими картонными уголками

Применение видов упаковки

| Профнастил | Упаковка №1 | Упаковка №2 | Упаковка №3 | Упаковка №4 | Упаковка №5 | Упаковка №6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C8 | • | + | + | + | -- | -- |
| С21 | • | + | + | + | -- | -- |
| МП20 | • | + | + | + | -- | -- |
| Н60 | • | -- | + | -- | -- | -- |
| Н75 | • | -- | + | -- | -- | -- |
| Металлочерепица | • | + | + | + | -- | -- |
| Лист оц. с покрытием | -- | -- | -- | -- | • | + |
| Лист оцинкованный | -- | -- | -- | -- | • | + |

•  - стандартная упаковка.

+  - возможная упаковка

-- - упаковка невозможна

Все пачки  прочно стягиваются упаковочной металлической лентой.

Не зависимо от типа упаковки, все пачки  с крашенным профильным листом должны быть укрыты картоном или вспененным полиэтиленом.

- УПАКОВКА №1

Уложить деревянные бруски (доски) и упаковочную металлическую ленту на приемный стол в количестве равном количеству поперечных стяжек, согласно таблицам 1 и 2.

Таблица 1. Для профиля С-8, С-21, МП-20

| Длина профлиста | Кол-во поперечных стяжек |
| --- | --- |
| до 3 м вкл | 2 |
| св 3 м до 6м | 3 |
| 6 м и выше | Расстояние между поперечными стяжками упаковки не должно превышать 2 м. Min 4 места. |

Таблица 1. Для профиля НС-35, Н-60, Н-75

| Длина профлиста | Кол-во поперечных стяжек |
| --- | --- |
| до 3 м вкл | 2 |
| св 3 м до 9 м | 3 |
| 9 м и выше | Расстояние между поперечными стяжками упаковки не должно превышать 3 м. Min 4 места. |

Уложить профильный лист.

Для крашенного профильного листа обязательно уложить картон или вспененный полиэтилен.

Уложить деревянные бруски (доски) поверх пачки напротив нижних деревянных брусков (досок).

Прочно стянуть упаковочной лентой.

- УПАКОВКА №2.

Уложить деревянные бруски (доски) и упаковочную металлическую ленту на приемный стол в количестве равном количеству поперечных стяжек, согласно таблицам 1 и 2.

Уложить картонные или металлические защитные уголки между первым профильным листом и деревянными брусками (досками).

Уложить профильный лист.

Для крашенного профильного листа обязательно уложить картон или вспененный полиэтилен.

Уложить картонные или металлические защитные уголки поверх картона или вспененного полиэтилена.

Уложить деревянные бруски (доски) поверх пачки напротив нижних деревянных брусков (досок).

Прочно стянуть упаковочной лентой.

- УПАКОВКА №3

Установить поддон на приемный стол. Габаритные размеры поддона должны превышать размеры профильного листа не менее чем на 10 мм.

Уложить профильный лист.

Для крашенного профильного листа обязательно уложить картон или вспененный полиэтилен.

Уложить деревянные бруски (доски) поверх пачки в количестве равном количеству поперечных стяжек, согласно таблицам 1 и 2

Прочно стянуть упаковочной лентой

- УПАКОВКА №4

Установить поддон на приемный стол. Габаритные размеры поддона должны превышать размеры профильного листа не менее чем на 10 мм.

Уложить картонные или металлические защитные уголки между первым профильным листом и поддоном.

Уложить профильный лист.

Для крашенного профильного листа обязательно уложить картон или вспененный полиэтилен.

Уложить картонные или металлические защитные уголки поверх картона или вспененного полиэтилена.

Уложить деревянные бруски (доски) поверх пачки в количестве равном количеству поперечных стяжек, согласно таблицам 1 и 2

Прочно стянуть упаковочной лентой

Расход вспененного полиэтилена 1,25 м² на 1 п.м.

Нормы расхода материалов на 1 поперечную стяжку:

| Профильный лист | Лента упаковочная 0,8х20 хк, кг | Доска необрезная 25 мм, м³ | Уголок защитный, п.м. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-8, С-21, МП-20 | 0,400 | 0,015 |  | Упаковка №1 |  |
| НС-35, Монтеррей |  |  |  |  |  |
| Супермонтеррей |  |  |  |  |  |
| С-8, С-21, МП-20 |  |  | L профильного листа х 4 | Упаковка №2 |  |
| НС-35, Монтеррей |  |  |  |  |  |
| Супермонтеррей |  |  |  |  |  |
| Н-60, Н-75 | 0,350 | 0,010 |  | Упаковка №1 |  |
| Н-60, Н-75 |  |  | L профильного листа х 4 | Упаковка №2 |  |
| Профильный лист | Лента упаковочная 0,8х20 хк, кг | Доска необрезная 25 мм, м³ | Уголок защитный, п.м. | Поддон, п.м. | Примечание |
| С-8, С-21, МП-20 | 0,400 | 0,007 |  | L профильного листа + 0,02 м | Упаковка №3 |
| НС-35, Монтеррей |  |  |  |  |  |
| Супермонтеррей |  |  |  |  |  |
| С-8, С-21, МП-20 |  |  | L профильного листа х 4 | L профильного листа + 0,02 м | Упаковка №4 |
| НС-35, Монтеррей |  |  |  |  |  |
| Супермонтеррей |  |  |  |  |  |
| Н-60, Н-75 | 0,350 | 0,005 |  | L профильного листа + 0,02 м | Упаковка №3 |
| Н-60, Н-75 |  |  | L профильного листа х 4 | L профильного листа + 0,02 м | Упаковка №4 |
| Норма расхода материалов на 1 п.м. поддона |  |  |  |
| Поддон B =1,25м |  |  |  |  |
| доска необрезная, м³ | 0,025 |  |  |  |  |
| брус 50, м³ | 0,018 |  |  |  |  |
| гвоздь 5х150, кг | 0,330 |  |  |  |  |
| Поддон B =1м |  |  |  |  |
| доска необрезная, м³ | 0,018 |  |  |  |  |
| брус 50, м³ | 0,018 |  |  |  |  |
| гвоздь 5х150, кг | 0,330 |  |  |  |  |

Упаковка 5.

Установить поддон на приемный стол. Габаритные размеры поддона должны превышать размеры листа не более чем на 10 мм.

Уложить  листы на поддон.

Для крашенного листа обязательно уложить картон или вспененный полиэтилен.

В  местах  огибания  обвязками кромок листа в пачке укладываются прокладки (картонные уголки 50х50х5 L=50мм).

Прочно стянуть упаковочной лентой.

Упаковка 6.

Установить поддон на приемный стол. Габаритные размеры поддона должны превышать размеры листа не более чем на 10 мм.

Уложить  защитные картонные или металлические уголки между первым листом и поддоном. Уложить  листы на поддон. Для крашенного листа обязательно уложить картон или вспененный полиэтилен. Уложить защитные картонные или металлические уголки на картон или вспененный полиэтилен. В местах огибания обвязками кромок листа с торцов пачки укладываются прокладки (картонные уголки 50х50х5 L=50мм). Прочно стянуть упаковочной лентой.

Количество обвязок должно обеспечивать надежную   упаковку листов и быть не менее величин приведенных в таблице:

| Длина листа, мм | Минимальное количество обвязок, |
| --- | --- |
|  | Продольных | Поперечных |
| До 800 | 2 | 1 |
| Св 800 до 1250 включ | 2 | 2 |
| Св 1250 до 2000 включ | 2 | 2 |
| Св 2000 до 4000 включ | 2 | 3 |
| Св. 4000 м | 2 | Расстояние между поперечными стяжками упаковки не должно превышать 0,65 м. min 4 места. |

Расстояние обвязки от конца пачки должно быть  не 300-500 мм.

По запросу потребителя листы с покрытием изготавливаются с нанесением защитной пленки на окрашенную поверхность.

| Длина листа, мм | Норма расхода материалов на обвязки |
| --- | --- |
|  | Продольных | Поперечных |
|  | лента металл., кг | уголок 50х50х5,0 L=50, шт | лента металл., кг | уголок 50х50х5,0 L=50 (упаковка №5), шт |
| До 800 | 0,57 | 2 | 0,40 | 2 |
| Св 800 до 1250 включ | 0,80 | 2 | 0,80 | 4 |
| Св 1250 до 2000 включ | 1,18 | 2 | 0,80 | 4 |
| Св 2000 до 4000 включ | 2,20 | 2 | 1,20 | 6 |
| Св. 4000 | 2,2 | 2 | Расчет | расчет |

| Лист | Уголок защитный, п.м. | Поддон, п.м. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцинкованный с покрытием |  | L листа + 0,02 м | Упаковка №5 |  |
|  | L листа х 4 | L листа + 0,02 м | Упаковка №6 |  |
| Оцинкованный |  | L листа + 0,02 м | Упаковка №5 |  |
|  | L листа х 4 | L листа + 0,02 м | Упаковка №6 |  |
| Норма расхода материалов на 1 п.м. поддона для листа оцинкованного с покрытием |
| Поддон B =1,25м |  |
| доска необрезная, м³ | 0,025 |  |
| брус 50, м³ | 0,018 |  |
| гвоздь 5х150, кг | 0,330 |  |
| Поддон B =1м |  |
| доска необрезная, м³ | 0,018 |  |
| брус 50, м³ | 0,018 |  |
| гвоздь 5х150, кг | 0,330 |  |

| Норма расхода материалов на 1 поддон для листа оцинкованного |
| --- |
| Поддон 1,25х2,5 м |  |
| Брус 100, м³ | 0,115 |  |
| гвоздь 5х150, кг | 0,405 |  |

Масса упаковки:

| Профнастил | ОН | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,0 м | 3,0 м | 6,0 м | 2,0 м | 3,0 м | 6,0 м | 6,0 м | 6,0 м |
| C8 | Вес 1 листа | 8,9 | 13,3 | 26,6 | 13,8 | 20,7 | 41,4 |  |  |
|  | 50 шт. |  |  | 1 328 |  |  | 2 070 |  |  |
|  | 100 шт. | 885 | 1 328 |  | 1 380 | 2 070 |  |  |  |
| C21/МП20 | Вес 1 листа | 8,8 | 13,3 | 26,5 | 13,8 | 20,7 | 41,4 |  |  |
|  | 50 шт. |  |  | 1 327,4 |  |  | 2 068 |  |  |
|  | 100 шт. | 884,9 | 1 327,4 |  | 1 379 | 2 068 |  |  |  |
| НС35 | Вес 1 листа |  | 13,3 | 26,5 |  | 20,7 | 41,4 |  |  |
|  | 50 шт. |  |  | 1 326 |  |  | 2 070 |  |  |
|  | 100 шт. |  | 1 326 |  |  | 2 070 |  |  |  |
| Н75/Н60 | Вес 1 листа |  |  |  |  |  | 41,4 | 47,2 | 53,1 |
|  | 50 шт. |  |  |  |  |  | 2 069 | 2 362 | 2 655 |

| Лист | ОН | 0,55 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,0 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м |
| С покрытием | Вес 1 листа | 8,85 | 11,05 |  |  |  |
|  | 100 шт. | 885 | 1105 |  |  |  |
| Оцинкованный | Вес 1 листа |  | 11,05 | 13,5 | 17,2 | 19,6 |
|  | 450 шт. |  | 4968 |  |  |  |
|  | 400 шт. |  |  | 5397 |  |  |
|  | 300 шт. |  |  |  | 5152 |  |
|  | 275 шт. |  |  |  |  | 5397 |

ПОГРУЗКА/ВЫГРУЗКА

Осуществляется по одной упаковке, при помощи подъемной техники с мягкими стропами.

При длинах пачек более 9 метров — с помощью траверс (специального приспособления для равномерного распределения веса пачки при погрузочно-разгрузочных работах для предотвращения заломов листов).

При ручной разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа), но не менее 2х человек.

Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в горизонтальном положении, не допуская сильных перегибов.
Запрещается:

- выгрузка профилированных листов на заводненные и загрязненные участки территории;

- извлечение профилированных листов из пачки волоком;

- допущение ударов по профилированным листам и их сбрасывание с любой высоты в целях избегания нарушения поверхности покрытия;

- смещение листов вдоль при снятии листа с пачки. Листы профнастила должны поднимать строго вверх!

Любое перемещение профнастила производится в перчатках или рукавицах, избегая касания поверхности покрытия голыми руками, т.к. в местах касания могут образоваться темные пятна.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Профилированные листы перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки и условиями погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида.

пакеты профнастила рекомендуется транспортировать в один ярус. Допускается размещать в два и более яруса, если масса 1 м.п. всех верхних пакетов не более 3тн.

Пачки профлиста надежно закрепляют в кузове при помощи «мягких» ремней.

Запрещается укладывать на профилированные листы тяжелые грузы, чтобы не деформировать.

Длина кузова транспортного средства должна быть не менее длины пачек с профилированными изделиями.

Рекомендуемая скорость транспортного средства - не более 80 км/час.

Внимание! Неправильные погрузо-разгрузочные работы и транспортировка приводят к нарушению геометрии профилированных листов или повреждению полимерного покрытия!

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения должны обеспечить профнастилу полную защиту от каких бы то ни было механических повреждений. Разумеется, не должно быть угрозы воспламенения или попадания на профилированный лист каких-либо агрессивных химических веществ.

Не допускается проводить рядом с хранением профнастила работы с применением сварочного аппарата или болгарки (углошлифовальной машинкой). При обработке любых металлических изделий болгаркой в непосредственной близости от профнастила в полимерное покрытие попадают мелкодисперсные частицы, которые потом начинают подвергаться коррозии под воздействием влаги.

При хранении оцинкованного профнастила, не покрытого защитным полимерным слоем, нужно заранее исключить контакты с медью и любыми ее сплавами, а также с черными металлами.

Пачки при хранении размещаются в один ярус. Допускается размещать в два и более яруса если масса 1 погонного метра всех верхних пакетов не более 3 тн.

Пачки размещают на ровной поверхности, на брусья толщиной 20 см, с шагом 0,5 м. Каждый брусок должен быть длинней упаковки на 10 см. Особенно аккуратно нужно хранить профнастил С8. Это наиболее гибкий профиль, нужно не допустить его провисания.